## Slide 1: „Common rail“ систем убризгавања горива

## Slide 2: Еуро норме
CO
PM
HC + NOx
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
EURO 6
Угљен моноксид
Честице чађи
Угљоводоници + азотни осиди
1993
1996
2000
2005
2009
2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Еуро норме представљају ограничења за поједине честице у издувним:CO, NOx, HC и PM честице или честице чађи.

## Slide 3: Историја
Прототип „Common rail“ система- Швајцарска
Прва примена на привредним возилима у Јапану 1995 година
Модерни „Common rail“ системи развио “Fiat”, a усавршио „Robert Bosch“
Прво путничко возило „Alfa Romeo 156 2.4 jtd” 1997. године.

## Slide 4: Саставни делови
Саставни делови „Common rail“ системa:
пумпа високог притиска
електро-управљачка јединица и сензори
акумулатор високог притиска-заједничка цев(магистрала)
вентил за регулацију притиска
сензор притиска
бризгаљке

## Slide 5: Саставни делови
Пумпа ствара висок притисак, тј. потискује гориво у заједничку магистралну цев, која има улогу "акумулатора"тј.акумулира гориво које је под високим притиском.
Предност система је независност притиска убризгавања од броја обртаја мотора, који достиже и 2.000 бара. Захваљујући томе квалитет распршивања горива у цилиндру је у свим режимима рада мотора на највишем нивоу.

## Slide 6: Саставни делови
На цев су прикључене бризгаљке у које су уграђени електромагнетни вентили. Њима управља електронска управљачка јединица дајући у одговарајућем тренутку електричне импулсе.
Прво се убризга мања количина у комору звана пилот- убризгавање. Она се брзо и лако пали, па у настали пожар се у другој фази убризгава главна количина горива.
На тај начин се побољшава сагоревање, побољшавају перформансе, постиже се већа економичност, мања је емисија штетних гасова у атмосферу, мања бука и вибрације мотора.

## Slide 7: Саставни делови

## Slide 8: Пумпа високог притиска

## Slide 9: Акумулатор притиска, сензор притиска, вентил за регулацију притиска
Акумулатор притиска
Сензор притиска
Вентил за регулацију притиска

## Slide 10: Бризгаљке
Пиезоелектрична
бризгаљка
Електромагнетна бризгаљка

## Slide 11: Генерације „Common rail“ система
1. генерација са акумулационим притиском до 1300 бара(1997);
2. генерација са акумулационим притиском до 1600 бара(2000);
3. генерација са акумулационим притиском до 2000 бара(2003);
4. генерација са акумулационим притиском до 2500 бара(2009);

## Slide 12: Катализатор, FAP филтер

## Slide 13: Карактеристике „Common rail“ система
+ једноставнија градња система
+ боље подешавање убризгавања горива
+ боље перформансе са линеарним растом обртног момента
+ мирнији и тиши рад мотора
+ мања потрошња горива(10%)
+ стартовање при ниским температурама без грејача
- осетљивост бризгача на лоши квалитет горива, квалитетно гориво све скупље
- скупа оправка и замена бризгача
- скупља израда нових генерација система са обавезним постојањем посебних филтера

## Slide 14: „Common rail“ система
„Common rail“